29.05.2015

Nummer:

2

Datum:

BETRIEBSANWEISUNG NACH GHS

gem. § 14 GefStoffV

Arbeitsbereich:

Betriebsstätten

Gefahrstoffbezeichnung

GSR-I

Produkt:

Geschirreiniger

Produktnummer:

2150

gelblich

Farbe:

flüssig

Form:

nach Chlor

Geruch:

Arbeitsplatz/Tätigkeit:

Reinigung

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Datum:

29.05.2015

Nr.:

2

1 von 3

Seite:

Ersteller

Datum:

29.05.2015

Nr.:

2

2 von 3

Seite:

Ersteller

Verhalten im Gefahrfall

Erste Hilfe

Sachgerechte Entsorgung

Datum:

29.05.2015

Nr.:

2

3 von 3

Seite:

Nächster Über-

prüfungstermin:

28.05.2016

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

# Text boxes

Gefahren für den Menschen

GHS-Einstufung: H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Met. Corr. 1 (Korrosiv gegenüber Metallen, Kategorie 1, H290) 
Skin Corr. 1A (Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 1A, H314) 
Eye Dam. 1 (Schwere Augenschädigung/-reizung, Kategorie 1, H318)

Charakterisierung: Wässrige Lösung mit Ätzkalilauge (45%), Kaliumtripolyphosphatlsg. (50%), Kaliumsilikat, Chlorbleichlauge und 2-Phosphonobutan-1,2,4-tricarbonsäure

Gemisch wirkt stark ätzend auf der Haut (Symptome: Rötung, Schwellung, Bildung von Ätzschorfen) und an den Augen (Symptome: Rötung, Tränenfluss, Schwellung; Gefahr ernster Augenschäden) nach direktem Kontakt. Bei Verschlucken starke Ätzwirkung des Mundraums und Rachens sowie Gefahr der Durchlöcherung (Perforation) der Speiseröhre und des Magens.

Darf nicht in die Hände von Kindern geraten.

Gefahren für die Umwelt

GHS-Einstufung: ----

Eigenschaften: Gemisch ist flüssig, Farbe gelblich, riecht nach Chlor, ist nicht brennbar, in Wasser löslich, schwerer als Wasser, wassergefährdend, reagiert stark alkalisch.

Nicht geeignet für alkaliempfindliche Materialien.
Entwickelt bei Berührung mit Säuren giftige Gase.

Kontakt mit starken Säuren führt zu heftiger Reaktion unter Wärmeentwicklung.

Kontakt mit anderen Chemikalien meiden!

. Im Brandfall Brandgase von organischen Stoffen sind als Atmungsgifte einzustufen.

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen

Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen

Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsstätte:	Für gute Be- und Entlüftung sorgen (viermaliger Raumluftwechsel pro Stunde bei Arbeiten in geschlossenen Räumen). Augenspüleinrichtung muss in der Nähe des Arbeitsbereichs vorhanden sein mit Kennzeichnung der Stelle. Feuerlöscher der den im Raum vorhandenen brennbaren Stoffen angepassten Brandklasse aufstellen und Standorte kennzeichnen. Gefäße nicht offen stehen lassen.

Ab-/Umfüllen:	Entsprechend dem Verfahren geringe Fallhöhe wählen zur Vermeidung einer Spritzgefahr oder Umfüllgeräte benutzen. Behälter dicht geschlossen halten. Beim Verdünnen stets Wasser vorlegen und Gemisch hineinrühren. Umfüllgeräte sind nach Benutzung sachgerecht zu reinigen.

Transport:	Gefäße geschlossen halten. Gemisch nur im Originalbehälter bzw. zugelassenen Behälter transportieren. ADR/RID-Einstufung: Klasse 8, Code C6, PG: II; UN-Nr. 1719, Gefahrzettel: 8.

Lagerung:	Gefäße nicht in Arbeitsräumen, Durchgängen oder Durchfahrten, Treppenräumen, Gebäude- oder Stockwerksfluren lagern oder bereitstellen. Gefäße bruchsicher, dicht geschlossen, an einem kühlen, trockenen und gut gelüfteten Ort lagern. Zubereitung nur in Orginalgefäßen aufbewahren. Getrennt lagern von Säuren, Leichtmetallen (siehe Gefahren für die Umwelt).

Organisatorische Schutzmaßnahmen

Arbeitsmedizinische Vorsorge:

- Keine arbeitsmedizinische Vorsorge vorgeschrieben.

Prüfung Anlagen und Geräte:

- Lüftung und Absaugung: ----

Informationen zu Lagermengen und Lagerort beachten:

- Nicht mehr als den Tagesbedarf und getrennt von anderen Gefahrstoffen am Arbeitsplatz aufbewahren.

- TRGS 510 - : 8B (Nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe)

Beschränkungen für Beschäftigte:

- Beschäftigung Jugendlicher erlaubt, soweit dies zur Erreichung ihres Ausbildungsziels erforderlich ist, ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist und der Luftgrenzwert unterschritten wird (§ 22 JArbSchG).

Aufbewahrung persönlicher Schutzausrüstung:

- Schutz- bzw. Arbeitskleidung nicht mit Straßenkleidung zusammen aufbewahren.

Zusatzinformationen beachten:

- Informationen und Verarbeitungshinweise des Herstellers oder Lieferers.

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Hautschutz:	Für alle unbedeckten Körperteile: vor dem Umgang wasserunlösliches Hautschutzpräparat (fetthaltige Hautschutzcreme), nach dem Umgang erst Flüssigreiniger, dann viel Wasser zur Reinigung, nach der Reinigung fetthaltige Creme zur Pflege benutzen.

Handschutz:  Schutzhandschuhe, alkalibeständige benutzen (EN 374).

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten

und der Degradation.

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt/den Stoff/die

Zubereitung sein.

Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf ihren ordnungsgemäßen Zustand prüfen.

Zur Vermeidung von Hautproblemen ist das Tragen von Handschuhen auf das notwendige Maß

zu reduzieren.

Handschuhmaterial:

Butylkautschuk - Butyl

Empfohlene Materialstärke: >= 0,5mm

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von

weiteren

Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Permeationszeit/Durchbruchszeit: >= 8 Stunden (DIN EN 374)

Atemschutz: Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung
Empfohlenes Filtergerät für kurzzeitigen Einsatz:Partikelfilter EN 141

bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden

Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille (EN 166).

Körperschutz:  Arbeitsschutzkleidung (zum Beispiel: Sicherheitsschuhe EN ISO 20345, langärmelige Arbeitskleidung)

Fußschutz: Schutz- bzw. Sicherheitsschuhe nach EN 345 tragen.

Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind  anzuwenden.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Während des Umgangs keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen (siehe Hautschutz).

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Gemisch selbst brennt nicht, Geeignete Löschmittel:

Wassersprühstrahl, Schaum, Kohlendioxid, Trockenlöschmittel

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Mechanisch aufnehmen und in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und sachgerecht entsorgen. Nachreinigen, Vorsicht Rutschgefahr. Nicht in Erdreich, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr: 	112	D-Arzt:	Siehe „Aushangpflichtige

Rettungsleitstelle:	112	Ersthelfer:	Informationen"

Vorgesetzte:				Tel.-Nr.:

Nach Hautkontakt:Bei Kontakt mit der Haut: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.

Bei Kontakt mit der Kleidung: Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel  Wasser abwaschen und danach Kleidung ausziehen.

Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzt aufsuchen. Datenblatt oder Etikett 
mitführen.

Nach Einatmen: Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Für Frischluft sorgen.

Nach Kleidungskontakt:	Verunreinigte Kleidung unverzüglich wechseln. Vor Wiederverwendung gründlich reinigen.

Hinweise für den Arzt:	Sicherheitsdatenblatt bzw. Betriebsanweisung beachten.

Hinweise für Ersthelfer:	Auf Selbstschutz achten!

Abfälle/Reste in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und der zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Beseitigung übergeben. In Gängen und Flucht- und Rettungswegen dürfen keine Abfälle oder sonstigen Gegenstände abgestellt werden.

Abfallschlüssel nach AVV:	Die Zuordnung von Abfallschlüsselnummern nach dem

Abfallbezeichnung:	EAK ist branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.