| Schillinger & Ockfen Triwax-Chemie | Betriebsanweisung gemäß §14 GefStoffV |  |
| --- | --- | --- |
| Gefahrstoffbezeichnung |
| TRIFIX® LinoSTRIP |
| mildalkalischer Schmutz-/ Wachs- und Polymerentferner |
| gefahrenbestimmende Komponente(n):2-Aminoethanol, Kaliumdiphosphat |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| Achtung | 319 Verursacht schwere Augenreizung. Das Produkt ist bei Lagerung unter normalen Umgebungsbedingungen stabil. Exotherme Reaktion beim Vermischen mit starken Säuren (Reaktionswärme). Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. Wassergefährdungsklasse: schwach wassergefährdend. |
| Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
| P 280 P 305+351+338 P 337+313 | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| Hinweise zum sicheren Umgang: Allgemein Augenschutz: Handschutz: Körperschutz: Atemschutz: | Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Für gute Belüftung beim Einsatz achten. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.Nicht mischen mit anderen Chemikalien. Persönliche Schutzausrüstung tragen: dichtschließende Schutzbrille gem. DIN EN 166 Schutzhandschuhe gem DIN EN 374 aus Nitrilkautschuk Schichtdicke 0,5 mm, Durchdringungszeit > 480 min. Arbeitsschutzkleidung bei sachgemäßer Verwendung nicht erforderlich (nur bei Überschreitung der AGW) |
| Hinweise zur Lagerung: | Konzentrat im geschlossenen Originalbehälter aufbewahren. |
|  | Verhalten im Gefahrfall | Notruf: | 112 |
| Geeignete Löschmittel: sonstige Maßnahmen: | Wassersprühstrahl,alkoholbeständiger Schaum,CO2, Löschpulver. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erd- reich gelangen lassen. Verschüttetes Produkt mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Chemikalienbindemittel) aufnehmen und entsorgen. Rückstände können mit Wasser abgewaschen werden. |
|  | Erste Hilfe | Notruf: | 112 |
|  | Nach Einatmen: Frischluftzufuhr. Bei Auftreten von Symptomen ärztliche Hilfe einholen. Nach Hautkontakt: Gründlich mit Wasser und Seife waschen. Hautpflege auftragen. Ggf. kontaminierte Kleidung ausziehen. Nach Augenkontakt: Ggf. Kontaktlinsen entfernen. Sofort vorsichtig unter fließendem Wasser/Augendusche ausspülen. Arzt konsultieren. Nach Verschlucken: Sofort Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser trinken. Arzt hinzuziehen. KEIN ERBRECHEN herbeiführen. |
| Sachgerechte Entsorgung |
| Entsorgung von Produktresten: Entsorgung gemäß den jeweiligen behördlichen Vorschriften. Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen. Restentleerte und unkontaminierte Verpackungen können der stofflichen Verwertung zugeführt werden. Geeignetes Reinigungsmedium: Wasser Stand: 12.06.2015 Nr. 4088_CLP Datum: Unterschrift: |