Schaumkanone

Für die Nassreinigung in Küchen, Werkstätten, Sanitäranlagen und überall dort, wo wirtschaftlich gearbeitet werden muss. Diese Schaumkanone kann in allen diesen Bereichen  einen wertvollen Dienst leisten.

- Rücklaufsperre

- Konzentrations-Behälter

- Ableitprofil

- Schaumdüse

- Mischgehäuse mit Dosier-Einstellung (ABCDE)

- Spritzpistole

- Schnellkupplung 1

- Schnellkupplung 2

- Filter/ Sieb

- Saugrohr

- Dichtung

- Sieb

- Dichtung

Funktionsbeschreibung des Mischgehäuses mit Dosier-Einstellung:

| A | B | C | D | E | O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-128 | 1-64 | 1-32 | 1-20 | 1-10 | OFF |

Gebrauchsanleitung:

Am Mischgehäuse(5) die Dosier-Einstellung mit den Buchstaben (ABCDE) auf die gewünschte Schaumdichte des jeweiligen Produktes einstellen.

Das Saugrohr(10) mit dem Filtersieb(9) zusammensetzen und mit dem Mischgehäuse(5) verbinden.

Anschließend  das Mischgehäuse auf den mit dem jeweiligen Reiniger gefüllten Behälter(2) schrauben.

NUR KALTES WASSER VERWENDEN!

Den Pistolengriff(6) mit der Schnellkupplung(7/8) an das Mischgehäuse ansetzen und die Schaumdüse(4) oder das Ableitprofil(3) mit dem Mischgehäuse verbinden. Wasserschlauch an den Pistolengriff(6) anbringen.

Durch Betätigung des Hebels am Pistolengriff(6) strömt Wasser durch das Mischgehäuse und saugt den Reiniger durch die vorher eingestellte Konzentrationsmenge (ABCDE) an. 							    Mit dem Ableitprofil(3) kann ein Sprühstrahl erzeugt werden oder durch die Schaumdüse(4) der Schaum auf die Fläche produziert werden.

Die Schaumproduktion richtet sich nach dem jeweilig vorhandenen Wasserdruck. Durch Veränderung der Dosier-Einstellung (ABCDE), kann eine unterschiedliche Schaumproduktion erzeugt werden. Wenn ein extrem geringer Wasserdruck vorhanden ist, kann der Reiniger im Konzentrations-Behälter(2) vorverdünnt werden und somit bei einer größeren Düsenöffnung (ABCDE) der Verbrauch des Reinigers so gering wie möglich gehalten werden.

Das Gerät ist betriebsfertig.

Um die Funktionsfähigkeit und Lebensdauer des Gerätes lange zu erhalten, ist eine Reinigung nach jedem Gebrauch notwendig!						     12 Monate Garantie auf Materialfehler.

Wir empfehlen bei jedem Gebrauch Mund- und Augenschutz sowie Handschuhe zu tragen.

Nicht auf elektrische Teile sprühen bzw. vorher den Stecker ziehen.