Technische Information

# TRIFIX®  DuraGLOSS

## Steinpflege-Dispersion – polyurethanverstärkt – absolut rutschhemmend

brillant glänzend – für Kunst- und Natursteinbeläge aller Art

Hochkonzentrierte,füllkräftige,lösungsmittelfreie Pflegedispersion aus hochwertigen Acrylaten,PE-Wachsen

und Polyurethanen. Bestens geeignet für alle wasserfesten Steinbeläge,wie z.B. Marmor, Granit,Travertin,

Terrazzo,Steingut,Keramik usw. Bildet einen extrem strapazierfähigen,zäh-harten,wasserfesten,absolut

rutschhemmenden Langzeit-Schutzfilm, der gegen Verkehrsspuren unempfindlich ist. Die ursprüngliche

Struktur des Belages wird besonders gut zur Geltung gebracht und betont. Das entstehende Glanzbild ist brillant, der Tiefenglanz phantastisch.. Besonders widerstandsfähig durch die enthaltenen Polyurethane.

Sehr gut high-speed-polierbar. Ideal für den Einsatz in stark frequentierten Objekten,wie z.B. Verbraucher-

Märkten. Mindestens 1-mal jährlich Grundreinigung durchführen,falls nicht das Verfahren der permanenten

Pflegefilmsanierung zur Anwendung kommt. Beim vorgesehenen Einsatz einer Ultra-High-Speed-Polier-

maschine muß die Beschichtung mindestens aus 3 Filmaufträgen TRIFIX® DuraGLOSS bestehen.

In der Praxis hat sich die Vorbehandlung der Flächen mit unserem Primer TRIFIX®Preen als optimale Lösung ergeben. Die gute Substrathaftung wird hierdurch noch optimiert.

Steinbeläge benötigen nach erfolgter Grundreinigung weitaus längere Trocknungszeiten als Beläge,

wie z.B. PVC. Dem ist Rechnung zu tragen,damit nicht später Haftungsprobleme entstehen.

### Anwendungsbereich			: alle wasserfesten Bodenbeläge aus Natur- oder Kunststein

###### Anwendung				: beschichten

Auf grundgereinigten und absolut trockenen Belag,der ggf. mit TRIFIX®

Preen vorbehandelt wurde, 1-3 mal, bei sehr stark frequentierten Flächen

1-6 mal unverdünnt und gleichmäßig auftragen

Dosierung				: Beschichtung	        : unverdünnt

Filmauffrischung  : je nach Frequentierung und Auffrischungsintervall

1-25 %ig auf die zuvor gesäuberten und trockenen Laufstraßen auftragen.

pH-Wert 				: 8

Inhaltsstoffe				: metallvernetzte Acrylate,PE-Wachse,Polyurethane,

Filmbildehilfsmittel,Weichmacher,Wasser.Enthält Konservierungsstoff.

#### Einstufung als Gefahrstoff		: nicht eingestuft

GGVS-Klasse				: entfällt

Verpackungsgröße			: 10 Liter Kanister 				Art.Nr. 3020

Verpackungseinheit			: Kanister 10 Liter

Die enthaltenen Tenside erfüllen die Anforderungen der Detergenzienverordnung EG 648/2004

nach vollständiger biologischer Abbaubarkeit.