Technische Information

# TRIFIX®  Metallic

## Langzeit-Polymer-Versiegelung – für höchste Ansprüche – hoch strapazierfähig

bildet hochglänzende dauerhafte Filme – ultra-high-speed-geeignet

Hochkonzentrierte,feindisperse,lösemittelfreie Polymerdispersion für alle wasserfesten,elastischen Hart-

böden mit hoher Beanspruchung. Bildet nach dem Auftragen einen wasserfesten,hartelastischen,hoch-

strapazierfähigen Hochglanzfilm, der rutschhemmend und unempfindlich gegen Verkehrsspuren und schwarze Absatzstriche ist. Ideal für alle hochfrequentierten Bodenflächen, z.B in Schulen,Messehallen und öffentlichen Gebäuden. Der Langzeit-Glanzfilm ist nur noch mit Ultra-High-Speed-Poliermaschinen polierbar. Mindestens 1-mal jährlich Grundreinigung durchführen,falls nicht das Verfahren der permanenten Pflegefilmsanierung Anwendung findet. Beim vorgesehenen Einsatz einer Ultra-High-Speed-Polier-

maschine ohne Vorhandensein einer wasserlöslichen Verschleißschicht,muß die Beschichtung mindestens

aus 3 Filmaufträgen TRIFIX® Metallic bestehen.

### Anwendungsbereich			: alle wasserfesten,hartelastischen Bodenbeläge

###### Anwendung				: Beschichten

Auf grundgereinigten und trockenen,ggf. mit TRIFIX® Preen

vorbehandelten Belag 1-3 mal, bei sehr stark frequentierten

Flächen 1-5 mal unverdünnt und gleichmäßig auftragen

Dosierung				: Beschichtung		: unverdünnt

Filmauffrischung	: je nach Frequentierung und Nachpflege-

intervall, 1-25 %ig auf die zuvor gesäuberten und trockenen

Laufstraßen auftragen.

pH-Wert 				: 8

Inhaltsstoffe				: metallvernetzte Acrylate,PE-Wachse,Weichmacher,

Filmbildehilfsmittel,Wasser. Enthält Konservierungsstoff,

#### Einstufung als Gefahrstoff		: nicht eingestuft

GGVS-Klasse				: entfällt

Verpackungsgröße			: 10 Liter Kanister 				Art.Nr. 3068

Verpackungseinheit			: Kanister 10 Liter

Die enthaltenen Tenside erfüllen die Anforderungen der Detergenzienverordnung EG 648/2004

nach vollständiger biologischer Abbaubarkeit.