Technische Information

# TRIFIX®  Grundreiniger

## Mildalkalischer Grundreiniger – entfernt Wachs- und Polymerfilme

knackt kraftvoll jeden hartnäckigen Schmutz - schaumarm

Konzentrierter,mildalkalischer Grundreiniger zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen,wie Öl,Fett,

Ruß und Pigmentschmutz. Löst und entfernt gründlich,schnell und zuverlässig alte Wachs-,Emulsions-

und Polymerfilme. Gut geeignet zum Einsatz bei Bauschlussreinigungen.Ideal für Linoleum.Schaumarm,

daher automatengerecht. Geringe Geruchsbelästigung durch angenehme Duftnote.

### Anwendungsbereich			: alle wasserfesten Bodenbeläge und Flächen

###### Anwendung				: Grundreinigung/im Reinigungsautomaten/Naßwischverfahren

Reinigungslösung auftragen und verteilen. Belag mit Reinigungs-

maschine gut schrubben. Gelöste Schmutzflotte aufsaugen/aufnehmen.

Dann Belag mit klarem Wasser ohne irgendwelche Zusätze ausspülen.

Dosierung				: Entfernung harter Polymerfilme : 1:1 – 1:3 mit Wasser verdünnt,

je nach Beschaffenheit und Schichtdicke des Filmes

Entfernung alter Wachs-/Polymerfilme : 1:3-1:10 mit Wasser ver-

dünnt, je nach Beschaffenheit und Schichtdicke des Filmes

Zwischenreinigung/Bauschlußreinigung: 1:50-1:100 mit Wasser ver-

dünnt, je nach Schmutzart und Verschmutzungsgrad

pH-Wert 				: 10,8

Inhaltsstoffe				: anionische,nichtionische Tenside,Gerüststoffe,Ammoniaklösung,

Alkalien,Glykolether,Duftstoff,Wasser.

#### Einstufung als Gefahrstoff		: nicht eingestuft

GGVS-Klasse				: entfällt

Verpackungsgröße			: 10 Liter Kanister 				Art.Nr. 4022

Verpackungseinheit			: Kanister 10 Liter

Die enthaltenen Tenside erfüllen die Anforderungen der Detergenzienverordnung EG 648/2004

nach vollständiger biologischer Abbaubarkeit.