Technische Information

# TRIFIX®  Duty N

## Alkalisches Reinigungskonzentrat – schnell-lösend – universell einsetzbar

zur Entfernung schwieriger Verschmutzungen - schaumreguliert

Enorm kraftvoller,schnellnetzender Schmutzbrecher,universell einsetzbar,der selbst schwierige und starke Verschmutzungen schnell und zuverlässig entfernt. Löst selbsttätig alle hartnäckigen Öl-,Fett-,Ruß- und Pigmentverschmutzungen,alte Wachs- und Polymerfilme,Harzverkrustungen,Trennmittelrückstände usw.

Schaumreguliert,daher automatengeeignet. Hervorragend einsetzbar zur schnellen und problemlosen

Reinigung von Maschinen,Kfz,Nutzfahrzeugen,Baugeräten,Schlachthäusern,landwirtschaftlichen Geräten,

Industrieanlagen,Werkstätten,Industrieböden usw. in allen Bereichen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie,

des Maschinenbaus, der Schwer- und Montanindustrie.

### Anwendungsbereich			: alle wasserfesten und alkalibeständigen Bodenbeläge und Flächen

###### Anwendung				: Feuchtwisch-,Nasswischverfahren/im Reinigungsautomat/

Hochdruckgerät/manuell

Dosierung				: manuell	: 1:30 – 1:200 mit Wasser verdünnt

HD-Geräte	: Endverdünnung auf 0,5 – 2 % einstellen

Automat	: Endverdünnung auf 1 – 3 % einstellen

je nach Art und Grad der Verschmutzung

pH-Wert 				: 11,4

Inhaltsstoffe				: anionische, nichtionische Tenside, Gerüststoffe, Alkalien,,

wasserlösliche Lösemittel, Farbstoff, Wasser.

#### Einstufung als Gefahrstoff		: H 319   Verursacht schwere Augenreizung

H 315   Verursacht Hautreizungen

GGVS-Klasse				: entfällt

Verpackungsgröße			: 10 Liter Kanister 				Art.Nr. 4024

Verpackungseinheit			: Kanister 10 Liter

Die enthaltenen Tenside erfüllen die Anforderungen der Detergenzienverordnung EG 648/2004

nach vollständiger biologische Abbaubarkeit.