Technische Information

# TRIFIX®  LinoSTRIP

## Mildalkalischer Polymer-Entferner und Intensiv-Grundreiniger – schafft jeden Schmutz

entfernt zuverlässig alte Wachs-, Emulsions- und Polymerfilme - schaumarm

Hochkonzentrierter, hochaktiver Intensiv-Grundreiniger zur porentiefen Reinigung aller alkaliempfindlichen

Bodenbeläge und Oberflächen. Bietet höchste Wirksamkeit bei größtmöglicher Materialschonung. Entfernt

schnell und sicher alte Schmutzkrusten, löst und beseitigt in kürzester Zeit alte Wachsfilme, verkrustete

Emulsionsschichten, sowie harte, überschichtete Polymerfilme. Schaumarm, daher automatengerecht. Durch

angenehme Duftnote gut zu verarbeiten. Besonders zu empfehlen zur Reinigung vor der „Belag-auf-Belag-Verlegung“. Sehr gut geeignet zur Bauschlussreinigung und zur Entfernung von Trennmittelrückständen auf neu verlegten Natur-/Synthese-Kautschuk-Belägen. Ideal für Linoleum-Beläge.

### Anwendungsbereich			: alle wasserfesten Bodenbeläge und Flächen

###### Anwendung				: Grundreinigung/im Reinigungsautomaten/Naßwischverfahren

Reinigungslösung auftragen und verteilen. Belag mit Reinigungs-

maschine gut schrubben. Gelöste Schmutzflotte aufsaugen/aufnehmen.

Dann Belag mit klarem Wasser ohne irgendwelche Zusätze ausspülen.

Dosierung				: Entfernung UHS-harter Polymerfilme : 1:1 – 1:5 mit Wasser

verdünnt, je nach Beschaffenheit und Schichtdicke des Filmes

Entfernung alter Wachs-/Polymerfilme : 1:3-1:10 mit Wasser

verdünnt, je nach Beschaffenheit und Schichtdicke des Filmes

Entfernung hartnäckiger Schmutzkrusten : 1:10-1:100 mit Wasser

verdünnt, je nach Schmutzart und Verschmutzungsgrad

pH-Wert 				: 10,6

Inhaltsstoffe				: anionische, nichtionische Tenside, Gerüststoffe, Phosphate,

Glykolether, Duftstoff, Wasser.

#### Einstufung als Gefahrstoff		: H 319   Verursacht schwere Augenreizung

GGVS-Klasse				: entfällt

Verpackungsgröße			: 10 Liter Kanister 				Art.Nr. 4088

Verpackungseinheit			: Kanister 10 Liter

Die enthaltenen Tenside erfüllen die Anforderungen der Detergenzienverordnung EG 648/2004

nach vollständiger biologischer Abbaubarkeit.