Technische Information

# TRIFIX®  Universal-Reiniger

## Spezial-Fleckentferner für Textilbeläge und alle wasserfesten Flächen

für hartnäckige Fälle – gebrauchsfertig – universell einsetzbar

Gebrauchsfertiger,hochaktiver Spezialreiniger im 500-ml-Spraypack und zum Nachfüllen im  Kanister.

Entfernt schnell und gründlich Erbrochenes,Urin,Blut,Obst-,Öl- und Fettflecken aus allen wasserfesten und farbechten textilen Materialien,Teppichen,Teppichböden,Polstern. Darüber hinaus hervorragend geeignet zur mühelosen Reinigung von Maschinen,Motoren,Anlagen,Grillanlagen und –geräten,Dunstabzugshauben, deren Filter,Backröhren,Öfen,Kühlschränken,Druckwalzen,Kunststoff-Einrichtungen in allen Bereichen der Gastronomie,Lebensmittel-,Getränkeindustrie,Elektrotechnik,Werkzeugen und Kleinteilen jeder Art.Sehr

ergiebig,kann punktuell genau appliziert werden. Bestens geeignet auch zur Zwischenreinigung von Teppichböden nach der Tapi-Methode. Hierbei sind keine Trockenzeiten erforderlich. Der Reinigungseffekt übertrifft die der alternativen Pulverreinigungsverfahren und ist wirtschaftlicher.

### Anwendungsbereich			: alle wasserfesten,farbechten Bodenbeläge,Oberflächen,Polster

###### Anwendung				: manuell / Tapi-Methode

Fleckdetachur	: aufsprühen,einwirken lassen,mit sauberem Tuch vom

Rand her zur Mitte des Fleckes abtupfen.

Tapi-Methode	: Belag nebelfein einsprühen. Mit Einscheibenmaschine

und Textil-Mischgewebe-Pad abfahren. Pads rechtzeitig

wechseln.

Allgemein	: auf verschmutzte Flächen aufsprühen,kurz einwirken

lassen,Schmutz mit feuchtem Tuch oder Schwamm ent-

fernen,ggf. mit Wasser abspritzen.

Dosierung				: unverdünnt	- bei Tapi-Methode, Verdünnung bis 1:4 möglich

pH-Wert 				: 10

Inhaltsstoffe				: anionische,nichtionische Tenside,,Gerüststoffe,wasserlösliche Löse-

mittel,alkalische Salze,Duftstoff,Wasser. Enthält Konservierungsstoff.

#### Einstufung als Gefahrstoff		: nicht eingestuft

GGVS-Klasse				: entfällt

Verpackungsgröße			: 10 Liter Kanister 				Art.Nr. 6550

500 ml Spraypack				Art.Nr. 6551

Verpackungseinheit			: Kanister 10 Liter

Karton 12 x 500 ml

Die enthaltenen Tenside erfüllen die Anforderungen der Detergenzienverordnung EG 648/2004

nach vollständiger biologischer Abbaubarkeit.